## Slide 1
Dispersión y turbulencia en pulsos ultracortos: escenarios atmosférico y oceánico
Noelia Damas Vílchez
Tutor/a/es: Rubén Boluda Ruiz
Grado en Ingeniería Telemática
Málaga, 24 de 01 de 2026

## Slide 2
1. Overview of the work
2. Motivación y contexto
3. Fundamentos teóricos
4. Modelos teóricos
6. Simulaciones
7. Conclusiones y líneas futuras
Índice de contenidos

## Slide 3
Overview of the work
  Chromatic dispersion and turbulence
  in ultrashort optical pulse propagation
  Unguided optical channels
  atmospheric and oceanic environments
  Limitation of high data-rate optical systems
  due to propagation impairments
  Approach: theoretical modeling and MATLAB simulations
  Objective: analyze pulse broadening and signal distortion

## Slide 4
Motivación y contexto
  Crecimiento exponencial de la demanda de datos
  Limitaciones de las comunicaciones RF y acústicas
  Comunicaciones ópticas inalámbricas: mejores prestaciones
  Interés creciente en enlaces FSO y UOWC y sus aplicaciones:
    Atmósfera: última milla, respaldo de fibra en 5G/6G, QKD…
    Océano: monitorización ambiental, comunicación entre AUV…

## Slide 5
Motivación y contexto
Limitaciones físicas de las comunicaciones ópticas inalámbricas
  Atenuación (dispersión por partículas, niebla, turbidez del agua…)
  Turbulencia atmosférica y oceánica
  Dispersión cromática (pulsos ultracortos)
USPL como tecnología prometedora
  Mayor robustez frente a fenómenos degradantes
  Posible activación de fenómenos no lineales

## Slide 6
Fundamentos teóricos
Conceptos básicos de óptica
  Parámetros de onda
  Longitud de onda (λ)
  Índice de refracción (n)
  Constante de propagación (γ)
Propagación en el medio
Medio dispersivo
Ventanas de transmisión
Atmósfera: 850-1310-1550 nm
Océano: 440-550 nm

## Slide 7
Fundamentos teóricos
Propagación y dispersión de pulsos ultracortos
  Pulsos ultracortos
  Alta coherencia
  Amplio ancho espectral
  Gaussiano, supergaussiano, hiperbólico-secante…
  Chirp
  Variación temporal de la frecuencia instantánea
Representación esquemática de un pulso con chirp positivo. Fuente [1]
Representación esquemática de un pulso con chirp negativo. Fuente [1]
[1] R. Trebino, “Ultrashort Laser Pulses I - Lecture Notes”, 2025, accesible en: http://www.frog.gatech.edu (consultado el 3 de septiembre de 2025)

## Slide 8
Fundamentos teóricos
Propagación y dispersión de pulsos ultracortos
  Dispersión cromática
    Provoca que las distintas frecuencias de un pulso viajen a diferentes velocidades, provocando su ensanchamiento temporal
    : constante de propagación
  : retardo de la envolvente
    : dispersión cromática (GVD)
    : dispersión de tercer orden (TOD)
[2] M. C. España Boquera, Comunicaciones Ópticas: Conceptos esenciales y resolución de ejercicios. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, 2005.

## Slide 9
Fundamentos teóricos
Turbulencia óptica
Turbulencia oceánica
  Gradientes de temperatura, salinidad, presión y burbujas
  Modelos espectrales: OTOPS, Hill, Nikishov-Nikishov
  Factores dominantes: T, S,
Turbulencia atmosférica
  Variaciones aleatorias de temperatura
  Modelos espectrales: Kolmogorov, von Kármán
  Parámetro de intensidad:

## Slide 10
Modelos teóricos empleados
Medio atmosférico
  Medio lineal dispersivo:
  Desarrollo en serie de Taylor alrededor de
  Parámetro clave:
[2] M. C. España Boquera, Comunicaciones Ópticas: Conceptos esenciales y resolución de ejercicios. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, 2005.
[3] J. C. Owens, “Optical refractive index of air: Dependence on pressure, temperature and composition”, Applied Optics, Vol.6, Nº 1, Enero, 1967, pp. 51-59.
[4] L. C. Andrews, “Aperture-averaging factor for optical scintillations of plane and spherical waves in the atmosphere”, Journal of the Optical Society of America A, Vol.9, Nº 4, Abril, 1992, pp. 597-600.

## Slide 11
Modelos teóricos empleados
Medio atmosférico
  Modelo de turbulencia atmosférica
  Caracterización de dispersión cromática y turbulencia
    Empleo de la irradiancia promedio
    Extensión del modelo de Andrews: inclusión de en la MCF
[5] A. Trichili, M. A. Cox, B. S. Ooi y M.-S. Alouini, “Roadmap to free space optics”, Journal of the Optical Society of America B, Vol.37, Nº 11, Noviembre, 2020, pp. A184-A201.

## Slide 12
Modelos teóricos empleados
Medio oceánico
  Índice de refracción
  Modelo de turbulencia oceánica
[6] R. C. Millard y G. Seaver, “An index of refraction algorithm for seawater over temperature, pressure, salinity, density, and wavelength”, Deep-Sea Research, Vol.37, Nº 12, Diciembre, 1990, pp. 1909-1926.
[7] J. Yao, M. Elamassie y O. Korotkova, “Spatial power spectrum of natural water turbulence with any average temperature, salinity concentration and light wavelength”, Journal of the Optical Society of America A, Vol. 37, Nº 10, Octubre, 2020, pp. 1614-1621.
[8] S. A. Thorpe, The Turbulent Ocean. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
[9] S. A. Thorpe, An Introduction to Ocean Turbulence. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
[10] J.-R. Yao, H.-T. Wang, H.-J. Zhang, J.-D. Cai, M.-Y. Ren, Y. Zhang y O. Korotkova, “Oceanic non-Kolmogorov optical turbulence and spherical wave propagation”, Optics Express, Vol.29, Nº 2, Enero, 2021, pp. 1340-1357.

## Slide 13
Simulaciones
Medio atmosférico
  Parámetros iniciales del pulso y del canal
Longitud de onda central | 1550 nm
FWHM | 0.2 ps
Chirp | 2
Distancia de propagación | 3 km
Altura del enlace | 500 m
Barrido del factor de ensanchado considerando dispersión cromática y turbulencia fuerte

## Slide 14
Simulaciones
Medio oceánico
  Parámetros iniciales del pulso y del canal
Longitud de onda central | 500 nm
FWHM | 0.2 ps
Chirp | 2
Distancia de propagación | 100 m
Barrido del factor de ensanchado considerando dispersión cromática y turbulencia fuerte

## Slide 15
Conclusiones y líneas futuras
Conclusiones
  Predominio de la dispersión cromática
  Influencia del chirp y del signo del producto
  Dependencia con la distancia de propagación
  Efecto de la turbulencia
  Efecto de la dispersión de tercer orden
  Dependencia con la anchura temporal inicial

## Slide 16
Conclusiones y líneas futuras
Líneas futuras
  Modelos más realistas para turbulencia oceánica
  Optimización de enlaces ópticos en condiciones cambiantes
  Sistemas híbridos de comunicación
  Comunicaciones FSO como plataforma para enlaces cuánticos

## Slide 17
Gracias por su atención
Noelia Damas Vílchez
noeliadamas@uma.es